## Slide 1
组会学习汇报 · 2026.08.05
Autoware 视觉—LiDAR 融合
从 LiDAR 输出层级到 ROI 投影匹配
CAMERA
2D ROI
类别与语义
+
LiDAR
3D
位置与形状
FUSION
确认同一目标
基于官方架构与接口文档梳理｜当前尚未运行 Autoware、rosbag 或融合节点
Notes: 开场先说明本周汇报范围：我完成的是 Autoware 视觉—LiDAR 融合架构和接口的文档梳理，重点是理解不同 LiDAR 输出怎样进入投影融合。当前没有把官方示意图或文档结论当成本地实验结果。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/

## Slide 2
WHY FUSION
相机给语义，LiDAR 给三维几何
组会学习汇报 · 2026.08.05
02
两类传感器观察同一世界，但回答的问题不同。
CAMERA
相机：是什么
车辆、行人等类别
颜色、标志与纹理
单目深度和尺度不稳定
+
LiDAR
LiDAR：在哪里、多大
距离、位置与轮廓
直接形成三维点云
原始点的类别信息较弱
FUSION
是不是
同一个目标？
相机补类别，LiDAR 补三维，融合节点确认两边描述的是同一目标。
Notes: 这一页只讲直觉。相机擅长识别类别和纹理，LiDAR 擅长测量三维位置和形状。融合不是简单把两份数据叠起来，而是要判断相机中的二维目标与 LiDAR 中的三维目标是不是同一个物体。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 3
NODE 01 · POINT-LEVEL
FRNet 给每个点补上语义，不直接形成目标
组会学习汇报 · 2026.08.05
03
官方模型结构图｜用于解释逐点语义预测，不是本地运行截图
它回答“每个点是什么”，尚未回答“这里有几个目标”。
最小接口例子
数据结构示意｜不是本地运行结果
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
单个点：{x, y, z, intensity, …}
↓
OUTPUT
语义 PointCloud2
同一个点：{x, y, z, intensity,
class_id, probability, …}
Notes: FRNet 的输入是一帧 LiDAR PointCloud2，输出仍然是一帧 PointCloud2。区别是输出中的每个点增加了 class_id、probability 等语义字段。右侧例子只展示字段怎样从原始点扩展为语义点，不代表本地已经测得某个类别或置信度。FRNet 解决的是逐点分类，还没有把同一辆车的点组织成一个独立目标。
[Sources]
- https://github.com/autowarefoundation/autoware_universe/tree/main/perception/autoware_lidar_frnet
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 4
NODE 02 · INSTANCE-LEVEL
Apollo 把点分成实例，并保留每个目标的点簇
组会学习汇报 · 2026.08.05
04
图源：Autoware Apollo Instance Segmentation 官方演示｜非本地实验结果
它回答“哪些点属于同一目标”，点簇仍可继续投影到图像。
最小接口例子
数据结构示意｜不是本地运行结果
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
一帧点云：{P₁, P₂, P₃, …}
↓
OUTPUT
DetectedObjectsWithFeature
Object A：classification=<类别>
feature.cluster={P₁, P₃, …}
Notes: Apollo Instance Segmentation 同样接收 PointCloud2，但输出已经按实例组织。示意例子中，Object A 除了类别信息，还在 feature.cluster 中保留属于这个目标的点。正因为这些真实点仍在，后续 roi_cluster_fusion 才能把点簇投影到相机图像。这里的 P1、P3 只是数据结构示意，不是本地 rosbag 中的实际点。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_apollo_instance_segmentation/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 5
NODE 03 · OBJECT-LEVEL
CenterPoint 直接给出可用的 3D 检测目标
组会学习汇报 · 2026.08.05
05
图源：CenterPoint 作者官方仓库｜展示 3D 检测结果，非本地实验结果
它直接回答目标在哪里、是什么类别，以及 3D 框多大。
最小接口例子
数据结构示意｜不是本地运行结果
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
一帧场景点云：{P₁, P₂, P₃, …}
↓
OUTPUT
DetectedObjects
Object A：{类别, 置信度,
位置, 朝向, 3D 形状}
Notes: CenterPoint 的主输入仍是 PointCloud2，但它直接输出 DetectedObjects。一个目标中已经包含类别、置信度、位置、朝向和三维形状，因此输出层级比逐点语义和实例点簇更高。右侧只列出对象结构，不虚构位置或分数。这个接口通常不再要求保留构成目标的原始点簇。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_centerpoint/
- https://github.com/tianweiy/CenterPoint
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 6
NODE 04 · OBJECT-LEVEL
LiDAR TransFusion 当前仍是 LiDAR-only
组会学习汇报 · 2026.08.05
06
论文模型图含 Camera 分支｜当前 Autoware 节点接口仍只声明点云输入
名称中的 Fusion，不等于当前 ROS 2 节点已经订阅相机。
最小接口例子
数据结构示意｜不是本地运行结果
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
当前节点主输入：LiDAR 点云
↓
OUTPUT
DetectedObjects
Object A：{类别, 置信度,
位置, 朝向, 3D 形状}
Notes: 这页要特别区分论文模型图和当前 Autoware ROS 2 节点。图中可以看到 Camera 分支，但当前 autoware_lidar_transfusion 文档只声明 PointCloud2 输入和 DetectedObjects 输出。因此汇报时不能根据名字中的 Fusion 就说节点已经接入相机。接口层级上，它与 CenterPoint 一样，都是从 LiDAR 点云直接形成完整三维目标。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_transfusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 7
INTERFACE ROUTING
输出消息类型决定应该接哪个融合节点
组会学习汇报 · 2026.08.05
07
Apollo
DetectedObjectsWithFeature
→ roi_cluster_fusion
CenterPoint / TransFusion
DetectedObjects
→ roi_detected_object_fusion
FRNet
语义 PointCloud2
→ 先形成点簇或目标
不能因为两边都叫 PointCloud2，就默认字段布局兼容。
官方参考架构：LiDAR clustering 与 Camera 2D detector 在投影融合节点汇合
Notes: 从接口出发，Apollo 保留点簇特征，因此需要相机更新标签时看 roi_cluster_fusion；CenterPoint 和当前 LiDAR TransFusion 已经输出 DetectedObjects，因此看 roi_detected_object_fusion；FRNet 仍是逐点语义点云，需要先形成实例点簇或目标。右侧官方架构图说明两条支路在投影融合节点汇合。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-detected-object-fusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md

## Slide 8
PROJECTION-BASED FUSION
ROI cluster fusion：3D 点簇如何匹配 2D ROI
组会学习汇报 · 2026.08.05
08
图源：Autoware roi_cluster_fusion 官方文档；虚线框是点簇投影，红框是相机检测 ROI
1
输入
3D cluster + 2D ROI
+ CameraInfo
2
几何
TF 外参转换
相机内参投影到像素
3
匹配
比较投影框与检测框
计算 IoU
4
输出
用相机类别更新
3D cluster 标签
易错点：外参/TF 偏差｜CameraInfo 错误｜图像与点云时间不同步
Notes: roi_cluster_fusion 的核心是把三维点簇投影到图像平面，再与相机检测器产生的二维 ROI 计算重叠。投影需要 LiDAR 到相机的 TF 外参和 CameraInfo 内参。匹配成功后，节点用相机 ROI 的类别更新点簇标签。最容易出错的是外参、内参和时间不同步。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 9
SEMANTIC POINT CLOUD CLUSTERING
Label-based 聚类不直接使用相机
组会学习汇报 · 2026.08.05
09
节点只订阅一份 PointCloud2；图像、CameraInfo 和 2D ROI 都不是它的直接输入。
01
输入点云
PointXYZCPE
语义点云
→
02
置信度过滤
低于
min_probability
的点被过滤
→
03
按标签分桶
车辆、行人等
按 class_id
进入不同类别
→
04
每类独立聚类
同类别内部
按空间距离
形成点簇
→
05
形状与输出
ShapeEstimator
位置 / 姿态 / 形状
→ DetectedObjects
完整输入布局
x y z class_id probability entropy
其他布局会被拒绝
边界：它做空间聚类，不做跨帧跟踪；上游语义错误会直接影响输出。
Notes: label_based_euclidean_cluster 的输入已经是带语义标签的点云。节点先过滤低置信度点，再按 class_id 分桶，每个类别内部独立聚类，最后估计形状并输出 DetectedObjects。当前官方文档要求完整 PointXYZCPE 字段布局；class_id、probability 和 entropy 不能在接口描述中写成可选。这个节点不直接订阅相机。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_euclidean_cluster/docs/label-based-euclidean-cluster/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 10
DO NOT CONFLATE
两个模块相关，但不是同一个节点
组会学习汇报 · 2026.08.05
10
它们都能把点云变成可用于检测的 3D 结果，但语义加入的位置不同。
ROI cluster fusion
Label-based cluster
输入
3D cluster + 2D ROI + CameraInfo
输入
带 class_id 的 PointXYZCPE
语义来源
相机 2D 检测器
语义来源
上游语义点云
是否直接用相机
是
是否直接用相机
否
核心处理
3D→2D 投影 + IoU
核心处理
同类别内部空间聚类
输出
带类别的 3D cluster
输出
DetectedObjects
不能未经验证画成：roi_cluster_fusion → label_based_euclidean_cluster（官方资料没有证明这是默认流水线）
Notes: 这两个模块容易混淆，是因为最终都能形成三维目标。区别在于 roi_cluster_fusion 直接使用相机 ROI，把语义加到已经形成的点簇上；label-based cluster 接收的点本身已经带 class_id，只在同类别内部做空间聚类。官方资料没有证明它们必须按箭头串联。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_euclidean_cluster/docs/label-based-euclidean-cluster/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 11
CURRENT STATE → NEXT EVIDENCE
当前完成了架构理解，下一步补真实验证
组会学习汇报 · 2026.08.05
11
已完成
✓
感知架构中的融合位置
✓
四个 LiDAR 包的输出层级
✓
不同输出对应的融合分支
✓
ROI 与 label-based 的边界
待验证
○
组内工程实际启用的包
○
launch / remapping 与 Topic 类型
○
相机—LiDAR TF 和时间戳
○
rosbag 中的真实数据流与输出
先根据接口识别数据层级，再决定融合方式。
Notes: 本周完成的成果是把架构位置、四个 LiDAR 包、融合分支和两个模块的边界讲清楚。下一步不再扩展更多算法，而是向老师或组员确认实际 launch、Topic 和消息类型，并在拿到 rosbag 后检查 TF、时间戳和真实输出。结论是：先识别接口层级，再决定融合方式。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md

## Slide 12
BACKUP · ALGORITHM DETAIL
备用｜ROI cluster fusion 官方内部流程
组会学习汇报 · 2026.08.05
12
图源：Autoware roi_cluster_fusion 官方文档；正常汇报不展开参数分支，仅在追问时使用
Notes: 备用页。若老师追问内部流程，可以按 Pre-Process、Fusion Process、Post-Process 三段解释：先筛选候选点簇，再做包含或 IoU 判断，最后过滤未知或噪声点簇并输出。第一遍不需要逐项讲参数。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/

## Slide 13
BACKUP · TEMPORAL ALIGNMENT
备用｜多路消息如何按时间收集
组会学习汇报 · 2026.08.05
13
图源：Autoware Image Projection Based Fusion 官方文档
Collector 的作用
1 以参考时间戳创建收集器
2 比较各路 ROI 与 3D 消息的时间差
3 输入收齐或等待超时后再融合发布
时间匹配不是附加步骤，
而是融合实现的一部分。
Notes: 备用页。不同相机 ROI 和三维消息通常不会同时到达。官方实现根据时间戳和偏移量把匹配消息放进 Collector，收齐所需输入或等待超时后再执行融合并发布。这说明时间匹配是融合节点实现的一部分。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/