## Slide 1
组会学习汇报 · 2026.08.05
Autoware LiDAR 感知节点与输出层级
CAMERA
2D ROI
类别与语义
+
LiDAR
3D
位置与形状
FUSION
确认同一目标
基于官方架构与接口文档梳理
Notes: 开场先说明本周汇报范围：我完成的是 Autoware 视觉—LiDAR 融合架构和接口的文档梳理，重点是理解不同 LiDAR 输出怎样进入投影融合。当前没有把官方示意图或文档结论当成本地实验结果。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/

## Slide 2
WHY FUSION
相机给语义，LiDAR 给三维几何
组会学习汇报 · 2026.08.05
02
两类传感器观察同一世界，但回答的问题不同。
CAMERA
相机：是什么
车辆、行人等类别
颜色、标志与纹理
单目深度和尺度不稳定
+
LiDAR
LiDAR：在哪里、多大
距离、位置与轮廓
直接形成三维点云
原始点的类别信息较弱
FUSION
是不是
同一个目标？
相机补类别，LiDAR 补三维，融合节点确认两边描述的是同一目标。
Notes: 这一页只讲直觉。相机擅长识别类别和纹理，LiDAR 擅长测量三维位置和形状。融合不是简单把两份数据叠起来，而是要判断相机中的二维目标与 LiDAR 中的三维目标是不是同一个物体。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 3
INTERFACE ROUTING
输出层级决定模块在架构中的位置
组会学习汇报 · 2026.08.05
07
Apollo
输出：实例点簇
字段：类别 · 置信度 · 点簇
→ roi_cluster_fusion
CenterPoint / TransFusion
输出：完整 3D 目标
字段：类别 · 置信度 · 位姿 · 尺寸
→ roi_detected_object_fusion
FRNet
输出：语义点云
字段：x/y/z · class_id · probability
→ 先聚类形成目标
1
2
3
4
1
CenterPoint / TransFusion → 3D detector
2
Apollo → LiDAR clustering
3
FRNet → 语义分割（clustering 前）
4
ROI fusion → Projection fusion
图源：Autoware 官方感知参考架构
Notes: 左侧只保留听众真正需要识别的输出层级和关键字段。右侧编号表示一般架构位置：CenterPoint 和当前 LiDAR TransFusion 对应 LiDAR pipeline 中的 DNN based 3D detector；Apollo Instance Segmentation 对应 LiDAR clustering；FRNet 属于逐点语义分割，应放在形成实例点簇或目标之前，官方参考图没有单独画出它；roi_cluster_fusion 和 roi_detected_object_fusion 都属于 Camera-LiDAR pipeline 中的 Projection based fusion node。彩色编号是基于接口含义做的位置标注，不代表组内 launch 已经这样连接。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-detected-object-fusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md

## Slide 4
NODE 03 · OBJECT-LEVEL
CenterPoint 直接给出可用的 3D 检测目标
组会学习汇报 · 2026.08.05
05
图源：CenterPoint 作者官方仓库
它直接回答目标在哪里、是什么类别，以及 3D 框多大。
具体输入输出例子
假设场景：前方约 12 m 一辆车，右前方约 8 m 一名行人
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
整帧场景点云：车辆点、行人点、道路与背景点
p1 p2 p3
↓
OUTPUT
DetectedObjects
#1 CAR：pos=(12.2, 1.8, 0.0)m，p=0.94
size=(4.5, 1.8, 1.6)m，yaw=3°
#2 PEDESTRIAN：pos=(8.1, −2.0, 0.0)m，p=0.87
Notes: CenterPoint 直接把整帧点云变成完整三维目标。假设输出中，第一辆车位于前方十二点二米、横向一点八米，三维尺寸约四点五乘一点八乘一点六米；第二个目标是一名行人。这样就能直观看出 DetectedObjects 已经包含类别、置信度、位置、朝向和形状，而不是一组原始点。所有数字仍是讲解示例。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_centerpoint/
- https://github.com/tianweiy/CenterPoint
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 5
NODE 02 · INSTANCE-LEVEL
Apollo 把点分成实例，并保留每个目标的点簇
组会学习汇报 · 2026.08.05
04
它回答“哪些点属于同一目标”，点簇仍可继续投影到图像。
具体输入输出例子
假设场景：前方约 12 m 一辆车，右前方约 8 m 一名行人
INPUT
sensor_msgs/msg/PointCloud2
P₁=(12.1, 1.8, 0.6)，P₂=(12.3, 1.7, 0.7)
P₃=(8.2, −2.0, 1.1)，
↓
OUTPUT
DetectedObjectsWithFeature
Object #1：CAR，cluster={P₁, P₂, …}
Object #2：PEDESTRIAN，cluster={P₃, …}
Notes: 仍然使用同一个假设场景。Apollo 不再只说每个点是什么，而是把 P1、P2 和附近的车辆点组织成 Object 1，把 P3 和附近的行人点组织成 Object 2。输出是 DetectedObjectsWithFeature，每个对象中仍保留 feature.cluster，所以后续可以把真实点簇投影到图像。这里的点编号和分类只是示例。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_apollo_instance_segmentation/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 6
INTERFACE ROUTING
输出层级决定模块在架构中的位置
组会学习汇报 · 2026.08.05
07
Apollo
输出：实例点簇
字段：类别 · 置信度 · 点簇
→ roi_cluster_fusion
CenterPoint / TransFusion
输出：完整 3D 目标
字段：类别 · 置信度 · 位姿 · 尺寸
→ roi_detected_object_fusion
FRNet
输出：语义点云
字段：x/y/z · class_id · probability
→ 先聚类形成目标
1
2
3
4
1
CenterPoint / TransFusion → 3D detector
2
Apollo → LiDAR clustering
3
FRNet → 语义分割（clustering 前）
4
ROI fusion → Projection fusion
图源：Autoware 官方感知参考架构
Notes: 左侧只保留听众真正需要识别的输出层级和关键字段。右侧编号表示一般架构位置：CenterPoint 和当前 LiDAR TransFusion 对应 LiDAR pipeline 中的 DNN based 3D detector；Apollo Instance Segmentation 对应 LiDAR clustering；FRNet 属于逐点语义分割，应放在形成实例点簇或目标之前，官方参考图没有单独画出它；roi_cluster_fusion 和 roi_detected_object_fusion 都属于 Camera-LiDAR pipeline 中的 Projection based fusion node。彩色编号是基于接口含义做的位置标注，不代表组内 launch 已经这样连接。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-detected-object-fusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md

## Slide 7
LiDAR TransFusion 当前仍是 LiDAR-only
组会学习汇报 · 2026.08.05
06
论文模型图含 Camera 分支｜当前 Autoware 节点接口仍只声明点云输入
名称中的 Fusion，不等于当前 ROS 2 节点已经订阅相机。
具体输入输出例子
假设场景：前方约 12 m 一辆车，右前方约 8 m 一名行人
INPUT · sensor_msgs/msg/PointCloud2
同一帧 LiDAR 场景点云
↓
OUTPUT · DetectedObjects
#1 CAR：pos=(12.2, 1.8, 0.0)m，p=0.94
size=(4.5, 1.8, 1.6)m，yaw=3°
#2 PEDESTRIAN：pos=(8.1, −2.0, 0.0)m，p=0.87
NODE 04 · OBJECT-LEVEL
Notes: 这页继续用同一个具体示例说明消息层级。当前 Autoware LiDAR TransFusion 节点接收 LiDAR PointCloud2，也输出包含类别、位置、朝向和三维形状的 DetectedObjects，所以右侧示例和 CenterPoint 使用相同的对象结构。重点不是比较两种算法的示例数值，而是说明它们接口同层级；论文图中的 Camera 分支不能证明当前节点已经订阅相机。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_lidar_transfusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md

## Slide 8
INTERFACE ROUTING
输出层级决定模块在架构中的位置
组会学习汇报 · 2026.08.05
07
Apollo
输出：实例点簇
字段：类别 · 置信度 · 点簇
→ roi_cluster_fusion
CenterPoint / TransFusion
输出：完整 3D 目标
字段：类别 · 置信度 · 位姿 · 尺寸
→ roi_detected_object_fusion
FRNet
输出：语义点云
字段：x/y/z · class_id · probability
→ 先聚类形成目标
1
2
3
4
1
CenterPoint / TransFusion → 3D detector
2
Apollo → LiDAR clustering
3
FRNet → 语义分割（clustering 前）
4
ROI fusion → Projection fusion
图源：Autoware 官方感知参考架构
Notes: 左侧只保留听众真正需要识别的输出层级和关键字段。右侧编号表示一般架构位置：CenterPoint 和当前 LiDAR TransFusion 对应 LiDAR pipeline 中的 DNN based 3D detector；Apollo Instance Segmentation 对应 LiDAR clustering；FRNet 属于逐点语义分割，应放在形成实例点簇或目标之前，官方参考图没有单独画出它；roi_cluster_fusion 和 roi_detected_object_fusion 都属于 Camera-LiDAR pipeline 中的 Projection based fusion node。彩色编号是基于接口含义做的位置标注，不代表组内 launch 已经这样连接。
[Sources]
- https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/design/autoware-architecture-v1/components/perception/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-cluster-fusion/
- https://autowarefoundation.github.io/autoware_universe/main/perception/autoware_image_projection_based_fusion/docs/roi-detected-object-fusion/
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md

## Slide 9
WHY FUSION
相机给语义，LiDAR 给三维几何
组会学习汇报 · 2026.08.05
02
两类传感器观察同一世界，但回答的问题不同。
CAMERA
相机：是什么
车辆、行人等类别
颜色、标志与纹理
单目深度和尺度不稳定
+
LiDAR
LiDAR：在哪里、多大
距离、位置与轮廓
直接形成三维点云
原始点的类别信息较弱
FUSION
是不是
同一个目标？
相机补类别，LiDAR 补三维，融合节点确认两边描述的是同一目标。
Notes: 这一页只讲直觉。相机擅长识别类别和纹理，LiDAR 擅长测量三维位置和形状。融合不是简单把两份数据叠起来，而是要判断相机中的二维目标与 LiDAR 中的三维目标是不是同一个物体。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/04_相机—LiDAR 投影融合.md

## Slide 10
CURRENT STATE → NEXT EVIDENCE
当前完成了架构理解，下一步补真实验证
组会学习汇报 · 2026.08.05
11
已完成
✓
感知架构中的融合位置
✓
四个 LiDAR 包的输出层级
✓
不同输出对应的融合分支
待验证
○
组内工程实际启用的包
○
launch / remapping 与 Topic 类型
○
相机—LiDAR TF 和时间戳
○
rosbag 中的真实数据流与输出
先根据接口识别数据层级，再决定融合方式。
Notes: 本周完成的成果是把架构位置、四个 LiDAR 包、融合分支和两个模块的边界讲清楚。下一步不再扩展更多算法，而是向老师或组员确认实际 launch、Topic 和消息类型，并在拿到 rosbag 后检查 TF、时间戳和真实输出。结论是：先识别接口层级，再决定融合方式。
[Sources]
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/02_Autoware LiDAR 感知节点.md
- Local note: 50_智能驾驶/01_基础概念/03_LiDAR 输出与相机融合接口.md